平江县县级饮用水水源地黄金洞水库保护区划分公示

## 一 黄金洞水库饮用水水源地基本情况

黄金洞水库取水口地理坐标为北纬28°39′28.89″，东经114°03′27.13″。黄金洞水库1997年建成蓄水，库容9600万立方米，设计水位对应的水面面积为6000亩，岸线长度为 31.2公里，库区集雨面积120 平方公里，死水位201.0米，死库容为980万立方米，正常蓄水位225.00 米，正常库容7600万立方米，调洪库容为2000万立方米，设计洪水位228.47米，校核洪水位229.62米，灌溉面积31000亩。详细情况见表1。

有三条河流（黄金河、大黄河、石堰河）注入黄金洞水库，其基本资料如下：

黄金河：源于长寿镇黄金洞管区启明村吊水尖下芭蕉坳，全长55公里，在启明村湾里附近注入黄金洞水库，与取水口距离约5.64公里。

大黄河，在大黄村黄土咀附近注入黄金洞水库，与取水口距离约2.88公里。

石堰河，在石堰村大湾附近注入黄金洞水库，与取水口距离约1.33公里。

表1 黄金洞水库基本资料表

| 水库名称 | 黄金洞水库 |
| --- | --- |
| 所在省、市、县 | 湖南省岳阳市平江县 |
| 所在河流 | 南洞庭湖水系汨罗江一级支流黄金河 |
| 集雨面积 | 120.0平方公里 |
| 水库所属部门或系统 | 水利系统 |
| 设计单位 | 岳阳市水利水电勘测设计院 |
| 施工单位 | 黄金洞水库工程建设指挥部 |
| 开工/竣工时间 | 1992年9月/1996年12月 |
| 地震基本烈度 | Ⅵ度 |
| 高程基准面 | 黄海基面 |
| 水文特性 | 多年平均降水量 | 1700毫米 |
|  | 多年平均径流量 | 9398万立方米 |
|  | 设计 | 重现期 | 100年 |
|  |  | 洪峰流量 | 751.6立方米/秒 |
|  |  | 洪水总量 | 3570万立方米 |
|  | 校核 | 重现期 | 1000年 |
|  |  | 洪峰流量 | 1228.7立方米/秒 |
|  |  | 洪水总量 | 5217万立方米 |
| 水库特性 | 调节性能 | 年调节 |
|  | 校核洪水位 | 229.62米 |
|  | 设计洪水位 | 228.47米 |
|  | 正常蓄水位 | 225.0米 |
|  | 死水位 | 201.0米 |
|  | 总库容 | 9600万立方米 |
|  | 正常库容 | 7600万立方米 |
|  | 调洪库容 | 2000万立方米 |
|  | 兴利库容 | 6620万立方米 |
|  | 死库容 | 980万立方米 |
|  | 已淤积库容 | 1.2万立方米 |
| 大坝 | 坝 型 | 心墙土坝 |
|  | 最大坝高 | 60.5米 |
|  | 坝顶高程 | 232.5米 |
|  | 坝顶长度 | 184米 |
|  | 坝顶宽度 | 5米 |
|  | 坝基防渗型式 | 防渗帷幕 |
| 溢洪道 | 型 式 | 正槽式实用堰 |
|  | 堰顶高程 | 225.00米 |
|  | 堰顶净宽 | 25.0米 |
|  | 闸门型式 | 无闸开敞式 |
|  | 最大泄量 | 448.00立方米/秒 |
|  | 消能型式 | 挑流消能 |

## 二 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果

一级保护区水域：取水口半径300米范围内的水域。面积0.0496平方公里。

一级保护区陆域：水库取水口侧正常水位线以上200m范围内但不超过第一重山脊线的陆域。面积0.2206平方公里。

二级保护区水域：一级保护区边界外的水域范围及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3公里的水域。面积0.9356平方公里。

二级保护区陆域： 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。面积22.9984平方公里。

准保护区： 一、二级保护区以外的水库集雨区及原水输送管道（包括(现有已建成的黄金洞水库至平江供水枢纽工程新建长寿水厂（一期）的原水输送管，长14.465 公里；(规划建设的平江供水枢纽工程新建的长寿水厂（二期）至城关镇、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇（南片）、余坪镇、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇等14乡镇的输配水管道，长度约为107.74公里；输配水管道总长度为121.205公里）两侧5米范围。面积97.4186平方公里。

## 三 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果图

图1 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果图（一级保护区）

图2 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果图（二级保护区陆域）

图3 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果图（准保护区）

图4 黄金洞水库饮用水水源保护区划分结果图（管道保护区）