平环批字〔2020〕10204号

关于年加工600万片触摸屏建设项目环境影响报告表的批复

湖南方得电子科技有限公司：

你单位《关于<年加工600万片触摸屏建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟建于平江县天岳新区创新创业园的触摸屏生产项目,地理坐标东经113.608258°、北纬28.707825°，总建筑面积6377m2。项目租用创新创业园一期第6栋标准化厂房第2-5层布置生产车间及办公用房、公用工程、辅助工程及环保工程等。主要生产设备：清洗线、丝印机、烤箱、UV机、切割机、绑定机、热压机、贴合机、消泡机、覆膜机、工作台、全密闭IR隧道电烘干炉等（详见环评文本）。项目外购成型钢化玻璃、蚀刻膏油墨、导电银浆、双面胶、功能片、柔性FPC排线等原辅材料，通过清洗、丝印、烘干、粘合、切割等工序生产触摸屏，年产600万片。项目总投资3200万元，其中环保投资37万元，占总投资的1.16％。根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水依托园区配套化粪池预处理、生产清洗废水经中和、沉淀池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，通过市政污水管网排入平江县金窝污水处理厂进行集中处理。

2、废气污染防治工作。本项目须使用低VOCs含量的原辅材料。丝印及烘干废气经集气管收集后，采用活性炭吸附处理达到湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中的排放限值后经24米高排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备，合理平面布置，对高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，合理安排生产时间，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准的要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料、不合格产品外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一处置；清洗废水处理产生的沉淀渣、废蚀刻膏油墨包装、废机油、废活性炭等危险废物，统一收集至危废暂存间暂存后交由有资质单位进行处置。业主应对原材料、废弃物等物料的堆放、贮存场所加强管理。堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故及安全事故的风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目总量控制指标为：化学需氧量≤0.06吨/年、氨氮≤0.006吨/年、挥发性有机物≤0.12吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年四月十五日