平环批字〔2020〕10221号

关于利用废石年产20万吨砂石骨料建设项目

环境影响报告表的批复

平江县茶滩矿产资源再生有限公司：

你单位《关于<利用废石年产20万吨砂石骨料建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇武连村二组建设的砂石骨料项目，地理坐标东经113.175919°，北纬28.779116°。项目处原为李社文石材加工厂，主要对外购的花岗岩石料进行切割加工生产石材石板、废石破碎加工生产砂石骨料。按平江县石材加工行业污染整治要求，李社文石材厂拆除石材加工设备，完成退出工作，保留废石加工设备，成立平江县茶摊矿产资源再生有限公司，利用原有厂址进行产业转型。依托现有内容有首破加工区、原料堆场、辅助工程、公用工程等，新建内容有二破加工区、成品堆场、废气处理设施、废水处理设施等。项目外购周边合法的石材开采企业和石材加工厂产生的废石进行破碎、筛分，生产不同规格的砂石骨料。根据湖南博地环境资源有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意该项目按照报告表中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善厂区、原料和成品堆场防渗漏措施。场地初期雨水、各类清洗废水收集至沉淀池，沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过化粪池处理达标后用于周边菜地山林施肥。

2、废气污染防治工作。加强厂房及成品堆场封闭管理；破碎、筛分粉尘通过集气罩收集至除尘器处理达标后经15米高排气筒排放；卸料上料粉尘采取喷雾降尘；原料堆场采取三面围挡和设置洒水喷淋设施，加强管理，做到“防雨淋、防流失、防扬尘”；设置密闭的输送带输送物料；厂区内进行洒水抑尘、定时清扫，确保干净整洁。项目外排粉尘废气须处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。

3、噪声污染防治工作。优化平面布局和设备选型，加工车间采取全封闭措施，不得在车间外进行破碎等产生噪声、粉尘污染的作业。对噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，加强设备管理及维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，在道路两侧居民集中点严格控制运输车辆鸣笛，减少瞬时噪声影响。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。沉淀池沉渣、收集到的粉尘外售综合利用；废机油交由有资质单位回收处置；日常生活垃圾委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、加强厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，加强厂区美化绿化，保持整洁有序。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故的发生，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年四月二十一日