岳平环评[2023]058号

关于白象食品股份有限公司湖南平江工厂项目环境影响报告表的批复

白象食品股份有限公司：

你单位《关于<白象食品股份有限公司湖南平江工厂项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、白象食品股份有限公司湖南平江工厂项目拟建于湖南平江高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113°16' 43.407"，北纬28°46' 40.596"），项目总用地面积149396.31平方米。项目主要建设内容包括:12条方便面生产线和6条挂面生产线、调理车间、综合库、储油罐区、锅炉房、办公楼、宿舍楼、食堂等；项目主要原辅材料包括：面粉、面团粉、食用盐、谷粉类、棕榈油类、脱水菜等；项目主要生产设备包括：和面机、熟化压延一体机、燃气锅炉（1台30t/h，2台20t/h）、切面机、油炸机、称重机、盐水混合设备、和面锅、吹面风机、熟化机等。项目建成后可年产挂面9万吨、方便面5940万箱（配套年生产菜料包722吨、粉料包1240吨、酱料包9060吨）。项目总投资83861.15万元，其中环保投资559万元，占总投资的0.67％。本项目须待平江高新区污水处理厂三期扩建工程完成且投入运营后方能排污。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后与经厂内污水处理站处理的生产废水均应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新区污水处理厂进水水质要求较严值后进入平江高新区污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。生产油烟废气经集气装置、油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）表2中大型规模标准限值后通过26米高排气筒排放；锅炉废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉特别排放标准限值后通过24米高排气筒排放；污水处理站臭气经处理后应达到《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值中二级新扩改建；颗粒物等无组织废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。一般包装废物收集后外售；油渣、污泥分类收集后交由第三方公司处置；实验室废液、废试剂瓶、废润滑油、废润滑油桶等危险废物按要求分类收集后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1 2348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤7.49吨/年、氮氧化物≤26.10吨/年、化学需氧量≤11.90吨/年、氨氮≤1.90吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十月十七日