岳平环评[2023]059号

关于湖南颜氏食品有限公司年产1800吨膨化食品建设项目环境影响报告表的批复

湖南颜氏食品有限公司：

你单位《关于<湖南颜氏食品有限公司年产1800吨膨化食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南颜氏食品有限公司年产1800吨膨化食品建设项目拟建于平江县高新技术产业园区孵化中心七号栋二楼（项目中心地理坐标东经113°16′32.005″，北纬28°47′31.801″），项目总用地面积1733.6平方米。项目主要建设内容包括:原料库、配料间、辅料库、打粉间、熟化间、拌料车间、包装车间、杀菌区、成品区、化验室、办公室等；项目主要原辅材料包括：黄豆粉、食盐、辣椒粉、味精、白糖、添加剂、食用油、碳酸钙等；项目主要生产设备包括：打粉机、上粉机、电子秤、配料台、膨化机、切割机、烘烤箱等。项目总投资550万元，其中环保投资39万元，占总投资的7.09％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后经污水管网进入平江高新技术产业园区污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。车间油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）表2大型规模标准限值后通过16米高排气筒排放；锅炉采用生物质颗粒作燃料，燃烧废气经布袋除尘处理达到《《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值后通过25米高排气筒排放；污水处理站臭气及生产异味经采取相关处理措施后确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、食品碎渣、废油脂、不合格产品、灰渣等一般固废收集后外售综合利用；废油墨包装等危险废物按要求分类收集后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目东、南、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.014吨/年、氮氧化物≤0.122吨/年、化学需氧量≤0.065吨/年、氨氮≤0.011吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十月二十四日