岳平环评[2024]016号

关于平江县城西加油站扩建项目环境影响报告表的批复

平江县城西加油站：

你单位《关于<平江县城西加油站扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县城西加油站扩建项目拟建于平江县城关镇城西村西池路边（项目中心地理坐标东经113°34'12.023"，北纬 28°42'15.063"）。项目总占地面积为863.56平方米。本次项目扩建拆除原有油罐，改单层罐为双层罐，增加油罐数量，主要建设内容包括：新建地埋式FF双层玻璃钢罐5个，其中汽油罐4个共130m3（1个30m392#罐、1个40m392#罐、1个40m395#罐、1个20m398#罐），0#柴油罐1个共40m3，储油罐总容积为150m3（柴油折半计入容积）。项目扩建后仍为二级加油站，建设规模为年销售汽油2019吨、柴油1021吨。项目总投资800万元，其中环保投资16万元，占总投资的2％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。加强对储油罐和输油管线的防渗漏措施，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。生活污水、地面清洗废水、洗车废水、初期雨水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准（其中氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准）后，经市政污水管网排入平江县格林莱污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。严格按照相关要求实施地埋式储油罐的建设，确保储油罐有良好的密闭性；卸油、加油、储油罐须安装油气回收装置，确保废气达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求；站区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂内无组织排放限值；柴油发电机执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值相关要求。

3、加强清罐期间的环境管理，清罐产生的清洗残液、废油渣等由清洗单位立即运走处理，不在厂内贮存；含油抹布及手套、隔油沉淀池油渣、废油桶、加油机滤芯等危废经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。加强出入加油站内的机动车辆的管理，采用限速、禁鸣等措施降低车辆噪声。通过合理布局，做好隔声、减振，采用低噪声设备，加强对设备的保养，加强站区绿化建设等措施来降低噪声排放，确保项目东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余厂界噪声达到2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年三月十一日