岳平环评[2024]018号

关于平江县清水石材加工厂年加工1.08万吨废石项目环境影响报告表的批复

平江县清水石材加工厂：

你单位《关于<平江县清水石材加工厂年加工1.08万吨废石项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县清水石材加工厂年加工1.08万吨废石项目拟建于平江县三阳乡万古村（项目中心地理坐标东经113°34′48.429″，北纬28°37′45.825″），项目总用地面积3600平方米。项目主要建设内容：生产厂房、办公区、设备库房、地磅、成品堆场、石粉储罐、原料堆场等。项目主要生产设备包括：颚式破碎机、反击破碎机、振动筛（四层筛分）、皮带输送装置、铲车、变压器、地磅、脉冲式布袋除尘器。项目主要原辅材料来源于湖南黄金洞矿业有限责任公司开采过程中产生的废石。项目总投资200万元，其中环保投资58万元，占总投资的29％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排。生产废水、初期雨水经沉淀处理后，回用于车辆清洗或洒水抑尘，不外排。

2、废气污染防治工作。生产过程产生的粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求后通过15米高排气筒排放。生产车间、堆场等采用全封闭式厂房，项目产生的无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。除尘粉尘和沉淀池污泥收集后外售综合利用；废润滑油、废油桶等危险废物收集后于危废暂存间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年三月二十六日