岳平环评[2024]020号

关于湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目环境影响报告表的批复

湖南湘乐送农业科技有限公司：

你单位《关于<湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目拟建于平江高新技术产业园区福坤路和坤宇路交汇处（项目中心地理坐标东经113°14′54.482″，北纬28°46′28.762″），项目总用地面积20719.33平方米。项目建设一条大米加工生产线和一条调和油灌装线，项目建成后，可年处理稻谷39000吨、年灌装大豆调和油6000吨、年灌装茶油调和油2000吨。主要建设内容包括：大米加工车间（2F）、粮仓（1F）、灌装车间（2F）、油罐区棚、油泵房、办公楼（3F），并配套建设废气处理、化粪池等环保设施。项目主要生产设备包括：初清筛、旋振筛、平面清理筛、去石机、砻谷机、谷糙分级筛、卧碾米机、卧式抛光机等。项目主要原辅材料包括：稻谷、外来米、大豆油、菜籽油、茶油等。项目总投资9000万元，其中环保投资66.5万元，占总投资的0.74％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过园区污水管网排入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。大米加工粉尘经集气管道+旋风除尘+脉冲除尘处理后通过风机汇集到总排气管道中，总排气管道连接气楼，粉尘在气楼内扩散后通过两根20米高排气筒排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（排放浓度120mg/m3、排放速率2.95kg/h）；厂界无组织排放粉尘经车间沉降、旋风除尘、布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值后排放；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。杂质、稻壳、油糠、粮仓装卸收集尘、异色米、碎米、精碎米等一般固废经收集后外售综合利用；废油、废油包装、含油抹布、手套等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年四月十七日