岳平环评[2024]026号

关于湖南三公仔食品有限公司年产 14000 吨肉制品、2000 吨鱼产品、3000 吨豆制品项目环境影响报告表的批复

湖南三公仔食品有限公司：

你单位《关于<湖南三公仔食品有限公司年产 14000 吨肉制品、2000 吨鱼产品、3000 吨豆制品项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南三公仔食品有限公司年产 14000 吨肉制品、2000 吨鱼产品、3000 吨豆制品项目拟建于平江高新技术产业园伍市园区兴业路北侧（项目中心地理坐标东经113°17′7.649″，北纬28°47′57.233″），项目总用地面积32421平方米。项目主要建设内容包括：3栋生产厂房、综合楼、冷库、储油罐、公用工程和环保工程等；主要生产设备包括：解冻线、真空滚揉腌制机、水产品切分设备、浸泡桶、脱水机、卤制锅、油炸锅24台、天然气燃烧机24台（25m3/h）、高效油烟净化器等；主要原辅材料包括：鸭脖、鸭肉、公干鱼、鱿鱼、拉丝蛋白、其他豆制品、植物油、检验室试剂、蒸汽、天然气等。项目总投资10000万元，其中环保投资291万元，占总投资的2.91％。根据湖南时星环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）肉制品加工三级标准和湖南平江高新技术产业园污水处理厂纳污协议进水水质要求两者最严值后经管网排入湖南平江高新技术产业园污水处理厂。

2、废气污染防治工作。燃烧废气经收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃气锅炉特别排放限值后均通过27米高排气筒（DA001、DA003、DA005）排放；油炸油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表 2 最高允许排放浓度中的大型规模标准后分别通过23米高排气筒（DA002）、29米高排气筒（DA004、DA006）排放；食堂油烟废气经收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表 2 中最高允许排放浓度中的中型规模标准后通过27米高排气筒（DA007）排放；检验废气经通风橱收集处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值后通过29米高排气筒（DA008）排放。无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值标准；污水处理站产生的恶臭等异味应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装、卤渣收集后外售综合利用；废边角料、不合格产品、废油脂交由可回收利用餐厨垃圾的单位处理；废机油、废油桶、废UV灯管、检验废液等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤6.054吨/年、氨氮≤0.757吨/年、二氧化硫≤0.185吨/年、氮氧化物≤1.469吨/年、挥发性有机污染物≤0.01吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年五月二十二日